## Slide 1: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προβλήματα και προοπτικές
Π. Μουρούζης
Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε Κέρκυρας

## Slide 2
Πως ένας άρχοντας απολάμβανε ένα ζεστό μπάνιο πριν τον ηλεκτρισμό;
Έστελνε τους δούλους του στο κοντινό δάσος να μαζέψουν ξύλα
Έβαζαν οι δούλοι φωτιά στα ξύλα στην αυλή του αρχοντικού.
Ζέσταναν το νερό σε μεγάλο μεταλλικό δοχείο.
Μεταφέρανε το νερό στην μπανιέρα του άρχοντα. Άρα ένα ζεστό μπάνιο ήταν πράγματι μια πολυτέλεια

## Slide 3
Τι κάνουμε σήμερα;
Α πλά πατάμε ένα κουμπί
Καίμε ξύλα ή κάρβουνο;
Ναι αλλά τα καίμε στην Κοζάνη και ζεσταινόμαστε στην Κέρκυρα. Πώς γίνεται αυτό;

## Slide 4
1ο βήμα: Η μηχανή του Ήρωνα
Ή πώς μπορούμε μέρος της θερμότητας να το μετατρέψουμε σε έργο.
Και οι θεοί σας ανοίγουν την πόρτα τους..
1

## Slide 5
2ο βήμα: Η μεγάλη ανακάλυψη του Φαραντέυ
Πως η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική
2

## Slide 6
Η πραγματοποίηση ενός θερμοηλεκτρικού εργοστασίου…
Η καύση του κάρβουνου δημιουργεί τον ατμό
Ο ατμός δημιουργεί την κίνηση. Ατμοτουρμπίνα.
Η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική περιστρέφοντας έναν μαγνήτη κοντά σε ένα πηνίο.

## Slide 7
Πόση ενέργεια ανά μονάδα χρόνου παράγει ένα εργοστάσιο; ΙΣΧΥΣ = ΕΝΤΑΣΗ x ΤΑΣΗ
Ένα εργοστάσιο που αντί για ηλεκτρισμό παράγει ξύλα
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (Ι σε Αμπερ) Πόσα μουλάρια βγαίνουν από το εργοστάσιο την ημέρα
Η τάση (V σε Volt) Πόσα ξύλα κουβαλάει το κάθε μουλάρι
ΠΑΡΑΓΩΓΗ=Αριθμός ζώων * Ξύλα που κουβαλάει το κάθε ζώο

## Slide 8
Το πρόβλημα της μεταφοράς
Η ενέργεια που χάνεται από τη μεταφορά είναι τεράστια. Aν επιχειρήσουμε να μεταφέρουμε το ηλεκτρικό ρεύμα στην ίδια μορφή με την οποία παράγεται, θα χαθεί όλο στα 2-3 πρώτα χιλιόμετρα.
Πως λοιπόν μπορούμε να μεταφέρουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλες αποστάσεις;

## Slide 9
3ο βήμα: Η λύση του προβλήματος της μεταφοράς
Έστω ότι κατά τη μεταφορά πέφτουν 10 κιλά ξύλα από το κάθε μουλάρι, ανεξάρτητα του φορτίου του. Αν το κάθε μουλάρι μεταφέρει 20 κιλά ξύλα (τάση=20) τότε θα φθάσουν τα 10 κιλά, δηλαδή θα έχουμε απόδοση 50%
Αν όμως το κάθε μουλάρι μεταφέρει 100 κιλά ( τάση 100) τότε πέφτοντας τα 10 κιλά, θα φθάσουν τα 90 κιλά οπότε θα έχουμε απόδοση 90%
Συμπέρασμα: Φορτώνοντας περισσότερο τα μουλάρια, θα χρειαστούμε λιγότερα μουλάρια και θα έχουμε λιγότερες απώλειες μεταφοράς. Αντίστοιχα μεγαλώνοντας την τάση μεταφοράς, μικραίνει το ρεύμα, καθώς και οι απώλειες μεταφοράς.

## Slide 10
Ο μετασχηματιστής και πως λειτουργεί
Η τάση μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των σπειρών. Ο λόγος των τάσεων είναι ίσος με το λόγο των σπειρών.
Το γινόμενο της τάσης επί το ρεύμα παραμένει σταθερό. Οπότε όταν αυξάνεται η τάση θα μειώνεται το ρεύμα και αντιστρόφως.
Ο μετασχηματιστής λειτουργεί μόνο για ac ρεύματα
Ανύψωση τάσης
Υποβιβασμός τάσης
3

## Slide 11
Και το παζλ έχει συμπληρωθεί..
Παραγωγή
Μεταφορά
Μετασχηματισμός
Κατανάλωση
Από τις καμινάδες αυτές βγαίνει διοξείδιο του άνθρακα και πολλά άλλα επικίνδυνα αέρια
Από τις καμινάδες αυτές βγαίνει υδρατμός από τις τουρμπίνες ατμού

## Slide 12
Τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα από κάποια ερωτήματα….
Πόσα κιλά κάρβουνο το εικοσιτετράωρο καίγονται στο εργοστάσιο Καρδιάς Κοζάνης ισχύος 1GW;
Α) 1000 κιλά Β) 100.000 κιλά Γ) 4.000.000 κιλά

## Slide 13
Τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα από κάποια ερωτήματα….
Πόσα κιλά κάρβουνο το εικοσιτετράωρο καίγονται στο εργοστάσιο Καρδιάς Κοζάνης ισχύος 1GW;
Α) 1000 κιλά Β) 100.000 κιλά Γ) 4.000.000 κιλά

## Slide 14
Πόσο διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από την καύση ενός κιλού κάρβουνου;
Μερικά γραμμάρια αφού τα αέρια είναι πολύ πιο ελαφριά από τα στερεά
Ακριβώς ένα κιλό λόγω της αρχής διατήρησης της μάζας ( Lavoisier)
Πάνω από τρία κιλά! ( Γιατί άραγε; )

## Slide 15
Πόσο διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από την καύση ενός κιλού κάρβουνου;
Μερικά γραμμάρια ( αφού τα αέρια είναι πολύ πιο ελαφριά από τα στερεά)
Ακριβώς ένα κιλό λόγω της αρχής διατήρησης της μάζας ( Lavoisier)
Πάνω από τρία κιλά! ( λόγω του οξυγόνου που προστίθεται )
4

## Slide 16
Τελικά συμβαίνει το εξής απίστευτο..
Από το εργοστάσιο Καρδιάς Κοζάνης παράγονται πάνω από 5.000.000 ΤΟΝΟΙ!! διοξείδιο του άνθρακα το χρόνο
Με άλλα λόγια κάθε λεπτό ένα φορτηγό με 10 τόνους διοξείδιο του άνθρακα φεύγει από το εργοστάσιο προς την ατμόσφαιρα
5

## Slide 17
Το πρόβλημα του θερμοκηπίου
Οι τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από τα εργοστάσια, τα μέσα μεταφοράς αλλά ακόμη και από τα ζώα και τους ανθρώπους μέσω της αναπνοής, προκαλούν αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, γιατί το διοξείδιο απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία.
Το διοξείδιο του άνθρακα ευθύνεται για το 50% τουλάχιστον του φαινομένου του θερμοκηπίου ( Προσομοίωση )

## Slide 18
Το μέλλον
Μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς καύση άρα και χωρίς παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και άλλων επικίνδυνων αερίων;
ΝΑΙ:
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΜΑΤΩΝ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ – ITER ( Ένας ήλιος στη γη)
6

## Slide 19
Σας ευχαριστώ πολύ
Για την παρουσία σας
Και την προσοχή σας

## Slide 20
1ο Πείραμα
Μία επίδειξη μηχανής Ήρωνα φτιαγμένη από απλά υλικά. Για την κατασκευή της μηχανής χρησιμοποιήσαμε:
Κωνική φιάλη
Πλαστικός φελλός με δύο τρύπες
Δύο χάλκινοι σωλήνες υδραβλικής
Μονόκλωνο σύρμα και σύρμα από πώμα νιπτήρα που μπορεί να στρίψει

## Slide 21
2ο Πείραμα
Χρησιμοποιήσαμε μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με άνα μικρό λαμπάκι και μακρύ καλώδιο. Στη γεννήτρια ήταν εμφανή τα μέρη της, δηλαδή ο μόνιμος μαγνήτης καθώς και το πηνίο. Το Καλώδιο ήταν αρκετά μακρύ ώστε το λαμπάκι ( η κατανάλωση να φθάσει στο πιο απομακρυσμένο θεατή)

## Slide 22
3ο Πείραμα
Χρησιμοποιήσαμε έναν μετασχηματιστή 220-220 για λόγους ασφαλείας, διακόπτη αρκετά καλά μονωμένο, λυόμενο μετασχηματιστή εργαστηρίου 300-5 σπειρών και τοποθετώντας ένα καρφί στο δευτερεύων το λιώσαμε, δείχνοντας έτσι την μεγάλη αύξηση του ρεύματος στο δευτερεύων αφού λόγω των λίγων σπειρών έχουμε μεγάλη αύξηση της τάσης

## Slide 23
4ο Πείραμα
Θέλοντας να δείξουμε τις ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα ( άχρωμο, άοσμο και βαρύτερο του αέρα) παράγαμε διοξείδιο του άνθρακα αντιδρώντας μαγειρική σόδα με ξύδι και μεταφέραμε το διοξείδιο με ένα σωληνάκι σε διπλανό κυλινδρικό δοχείο. « Χύσαμε» το περιεχόμενο του δοχείου σε ένα άλλο στο οποίο άναβε ένα κεράκι και το κεράκι έσβυσε.

## Slide 24
5ο Πείραμα
Θέλοντας να δείξουμε το βασικό ρόλο του οξυγόνου στην καύση, ζεστάναμε 2-3 γραμ χλωρικού καλίου σε δοκιμαστικό σωλήνα, μέχρι να υγροποιηθεί και να διασπαστεί σε χλωριούχο και οξυγόνο και προσθέσαμε μια μισοσβυσμένη παρασχίδα από ξυλαράκι από σουβλάκι.

## Slide 25
6ο Πείραμα
Χρησιμοποιήσαμε ένα μεγάλο φωτοστοιχείο και έναν κινητήρα χαμηλής ισχύος ώστε με τον φωτισμό από τον βιντεοπροβολέα να μπορεί να περιστρέφεται.